## Slide 1
พีชคณิตบูลีนการลดรูปวงจรลอจิก
ITQ1001
(Boolean Algebra)
อ้างอิงที่มา : พนมไพร ช่วงจั่น
ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory)
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
https://sciencedemos.org.uk/logic_gates.php
https://logic.ly/demo/

## Slide 2: ทบทวน 1. สมการลอจิก (logic expression)
1. สมการลอจิก (logic expression)
การทำงานของระบบดิจิตอล สามารถอธิบายได้โดยใช้สมการพีชคณิตลอจิก
(logic equation) ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรลอจิก (logic variable) เป็นตัวแปรที่รับค่าเพียงสองค่า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวแปรสองสถานะ (Bi-State variable) โดยมีข้อกำหนดคือ สามารถมีสถานะได้เพียงสองสถานะเท่านั้น และจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้น
จะอยู่พร้อมกันทั้งสองสถานะในเวลาเดียวกันไม่ได้ สถานะดังกล่าวอาจแทนความหมายต่าง ๆ เช่น เปิด-ปิด, สูง-ต่ำ, หนึ่ง-ศูนย์ เป็นต้น
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

## Slide 3: 1. สมการลอจิก (logic expression)
ตัวกระทำทางลอจิก (logic operators) เป็นตัวรับเอาตัวแปรลอจิกมาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โดยผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกระทำและสถานะของตัวแปรลอจิกที่ถูกกระทำ เขียนแทนด้วยไดอะแกรมได้ดังภาพ
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

## Slide 4: 1. สมการลอจิก (logic expression)
ตัวแปรอินพุท 1 ตัว สามารถทำให้เกิดสถานะที่แตกต่างกันได้ 2 กรณี เช่น ตัวแปร A มีสถานะที่แตกต่างกันได้ 2 กรณี คือ A = 0 หรือ A = 1 เมื่อเพิ่มจำนวนตัวแปรอินพุทเป็น 2 ตัว เช่น A และ B สถานะที่แตกต่างกันจะเพิ่มเป็น 4 กรณี หรือ 22 กรณี คือ
A = 0, B = 0 หรือ A = 0, B = 1 หรือ
A = 1, B = 0 และ A = 1, B = 1
ดังนั้นถ้ามีตัวแปรอินพุทจำนวน n ตัว จะสถานะที่แตกต่างกันทั้งหมด 2n กรณี ตัวกระทำทางลอจิกพื้นฐานได้แก่ AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR และ XNOR
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

## Slide 5: 2. ตารางค่าความจริง
เป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลอจิกอินพุทและเอาท์พุทที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดจากสมการลอจิก ตารางค่าความจริงจะประกอบด้วย ค่าสถานะของตัวแปรลอจิกทางด้านอินพุทที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2n กรณี
เมื่อ n คือ จำนวนตัวแปรลอจิกด้านอินพุท และสถานะของตัวแปรลอจิกด้านเอาท์พุทที่เกิดจากการกระทำทางลอจิกระหว่างตัวแปรทางด้านอินพุทค่าต่างๆ
Truth table สำหรับตัวแปรอินพุท 2 ตัว ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอินพุท A, B และเอาท์พุท Y ดังแสดงในตัวอย่างที่ 1
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

## Slide 6
2. ตารางค่าความจริง
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

## Slide 7
2. ตารางค่าความจริง
(A,B): ตัวแทนของตัวแปรนำเข้า (Input) ที่ถูกนำมาประมวลผลร่วมกันในตารางความจริง เช่น การทำ AND, OR หรือ NOT
(y): ผลลัพธ์ (Output) หรือค่าความจริงของประพจน์/วงจร ที่ได้ออกมา
(f) ฟังก์ชัน หรือกฎเกณฑ์ (ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ เช่น และ, หรือ, ไม่)
(A) และ (B): ตัวแปรตั้งต้น (Inputs) หรือประพจน์ย่อยที่เป็นเงื่อนไข

## Slide 8: 3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)
ลอจิกเกต (Logic Gate)
คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทางานเหมือนสวิตช์ (switch) นั่นคือ มีสถานะ
เปลี่ยนแปลงไปมาได้เพียง 2 สถานะ โดยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าในการแทนสถานะของตัวแปรลอจิก
โดยแรงดันไฟฟ้าสูง (High : H) และแรงดันไฟฟ้าต่า (Low : L) ลอจิกเกตพื้นฐานที่ควรศึกษาได้แก่
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

## Slide 9
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 10
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 11
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 12
อ้างถึงที่มาเอกสาร : อ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 13
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 14
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 15
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 16
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)
บล็อกไดอะแกรมของการกระทำ NAND

## Slide 17
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 18
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 19
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 20
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)
บล็อกไดอะแกรมของการกระทา OR Gate

## Slide 21
3. ลอจิกเกต (Logic Gate)(ทบทวนเพิ่มเติม) (ได้ศึกษาไปครั้งที่แล้ว)

## Slide 22
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)

## Slide 23
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
การเขียนสมการพีชณิตจากวงจรลอจิกจะใช้หลักการพิจารณารูปวงจรลอจิกทีละส่วน โดยเริ่มจากด้านอินพุต แล้วพิจารณาไปทางเอาต์พุตตามลำดับ แล้วนำสมการในแต่ละเกตมารวมกันตามคุณสมบัติของเกตนั้น ๆ
ดังตัวอย่าง
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 24
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 25
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 26
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 27
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 28
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 29
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 30
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนวงจรลอจิกจากสมการพีชคณิต
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้
การเขียนวงจรลอจิกจากสมการพีชคณิตนั้นต้องพิจารณาถึงสมการเป็นส่วน ๆ โดยเขียนจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่
ให้เขียนวงจรลอจิกจากสมการพีชคณิตต่อไปนี้

## Slide 31
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 32
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 33
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 34
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้
การสร้างตารางค่าความจริงเพื่อหาเอาต์พุตของสมการลอจิก

## Slide 35
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 36
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก
ให้เขียนสมการพีชคณิตของวงจรลอจิกต่อไปนี้

## Slide 37
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
(Logic Circuit and Boolean Algebra)
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก

## Slide 38
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก

## Slide 39
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
วงจรเชิงจัดหมู่
วงจรดิจิตอลจะประกอบด้วยการนำเกตต่าง ๆ มาต่อรวมกันให้สามารถทำงานได้ตามข้อมูลที่เข้าไปทางอินพุต โดยทั่วไปแล้วจะมีสองประเภท คือ
1. วงจรเชิงจัดหมู่ (combination logic circuits) เป็นวงจรที่สถานะทางเอาต์พุตขึ้นอยู่กับสถานะทางอินพุตหรือวงจรคอมไบเนชัน
2. วงจรเชิงลำดับ (sequential logic circuits) วงจรที่เอาต์พุตจะขึ้นอยู่กับสัญญาณนาฬิกาทางอินพุตด้วย

## Slide 40
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
สมการลอจิกเกตและวงจรลอจิกเกตของวงจรแบบ combination logic มีจำนวนลอจิกเกตที่ต่ออยู่ในวงจรเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้วงจรที่สร้างได้มีขนาดใหญ่ ทา ให้ยุ่งยากต่อการสร้างและทำ ให้ต้นทุนในการผลิตสูง นอกจากนี้ยังทำ ให้การวิเคราะห์วงจรเป็นไปอย่างยากลำบาก
การลดรูปสมการลอจิกเกตให้มีรูปแบบที่ง่ายและประหยัด (minimization) จึงเป็นวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้วงจรลอจิกที่สร้างได้มีจำนวนลอจิกเกตลดลง ลดต้นทุนในการผลิต และทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีในการลดรูปวงจรลอจิกเกตที่สำคัญก่อน 2 วิธี ได้แก่
1.การลดรูปโดยใช้พีชคณิต (boolean algebra) และ
2.การใช้แผนผังคาร์โนห์ Kanaugh (Kanaugh Map หรือ K’s Map)
วงจรเชิงจัดหมู่

## Slide 41
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
Boolean Algebra Method
เป็นพีชคณิตที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบลอจิก โดยอาศัยตัวดำเนินการทางลอจิกต่าง ๆ ค้นพบ โดยนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ จอร์ช บลู (George Boole, 1815-1864) กฎของพีชคณิตบูลีน (Law of Boolean Algebra) ที่สำคัญได้แก่

## Slide 42
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
Boolean Algebra Method

## Slide 43
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
Boolean Algebra Method

## Slide 44
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน
Boolean Algebra Method

## Slide 45
ตัวอย่าง ให้ลดรูปสมการพีชคณิตลอจิกต่อไปนี้
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน

## Slide 46
ตัวอย่าง ให้ลดรูปสมการพีชคณิตลอจิกต่อไปนี้
วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน

## Slide 47
ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory)
พื้นฐานของพีชคณิตบูลีน ถึงที่นี่
พีชคณิตบูลีนเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่นำเอาเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือสมการ
มาแทนการทำงานของลอจิกเกต วงจรลอจิกเกต หรือวงจรดิจิตอล ซึ่งมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ถูกคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ จอร์จ บูล เมื่อปี พ.ศ.2390
เรียกสมการนี้ว่า “สมการลอจิก” หรือ “สมการบูลีน” ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนนี้ถูกนำมาใช้ลดรูปสมการ วิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ไขวงจรดิจิตอลเบื้องต้นอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

## Slide 48
การลดรูปสมการคณิตศาสตร์ทางลอจิก
พื้นฐานของพีชคณิตบูลีน
การลดรูปสมการคณิตศาสตร์ทางลอจิก เป็นกระบวนการที่ทำให้สมการเหลือตัวแปรน้อยที่สุด เมื่อนำสมการที่ลดรูปนั้นไปประกอบเป็นวงจรก็จะได้วงจรที่ใช้จำนวนอุปกรณ์น้อย และสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชั่นที่ต้องการ
วิธีการที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ
1.การลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีนและ
2.การลดรูปสมการโดยใช้แผนผังคาร์โนห์

## Slide 49
พื้นฐานของพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory)
เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการคำนวณทางลอจิก ซึ่งใช้กับ เลขฐาน 2 ที่มีตัวแปร 0 และ 1 ร่วมกับการใช้งานของ AND Gate, OR Gate และ NOT Gate หรือคอมพลีเมนท์
ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory)
พื้นฐานของพีชคณิตบูลีน
1.การลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน

## Slide 50
พื้นฐานของพีชคณิตบูลีน
เนื่องจากเลขฐานสอง มีความสำคัญมากในทางวงจรลอจิกเกท กล่าวคือ สัญลักษณ์ 0 และ 1 จะใช้แสดงสภาวะสองสภาวะของวงจร หรืออุปกรณ์ดิจิตอล คอมพิวเตอร์
โดยสภาวะ 0 และ 1 นี้ อาจจะมีลักษณะเป็น ON และ OFF
สวิทช์ปิดและสวิทช์เปิด แรงดันไฟฟ้าสูงและ ต่ำ แรงดันไฟฟ้าบวกและลบเป็นต้น
ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory)
พื้นฐานของพีชคณิตบูลีน
1.การลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน

## Slide 51
หลักเกณฑ์ที่สำคัญของทฤษฎีบูลีน จะถูกนำมาเขียนเป็นรูปสมการของตัวแปรแทน วงจรลอจิก เราสามารถเปลี่ยนรูปสมการบูลีนให้มีรูปใหม่ที่มีจำนวนเทอม และตัวแปรน้อยลงได้
ในทำนองเดียวกัน สามารถเปลี่ยนแปลงวงจรลอจิกที่มีจำนวนเกทหลายตัว มีความซับซ้อนมากให้มีขนาดน้อยลง ขณะที่ฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนเดิม
ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory)
พื้นฐานของพีชคณิตบูลีน
1.การลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน

## Slide 52
ทฤษฎีของบูลีนซึ่งมีกฎต่าง ๆ จึงมีประโยชน์และนำไปใช้งานในการเขียนสมการแทนวงจรลอจิกได้ และสามารถเขียนวงจรลอจิกจากสมการบูลีนได้
อีกทั้งสามารถลดรูปวงจร ลอจิกที่มีจำนวนเกทมาก ๆ ซับซ้อนให้มีขนาดเล็กลงได้ เพื่อความประหยัดในการออกแบบ ลดเวลาหน่วงในการทำงานของวงจรลอจิก
ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory)
พื้นฐานของพีชคณิตบูลีน
1.การลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน

## Slide 53
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
กฎของ OR ซึ่งมี 4 ข้อดังนี้
กฎข้อที่ 1 A + 0 = A
กฎข้อที่ 2 A + 1 = 1
กฎข้อที่ 3 A + A = A
กฎข้อที่ 4 A + A = 1
พีชคณิตบูลีน คือ ระบบของคณิตศาสตร์ทางลอจิก ซึ่งประกอบด้วยกฎพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้
กฎข้อที่ 1
กฎข้อที่ 2

## Slide 54
กฎข้อที่ 3 A + A = A
กฎข้อที่ 4 A + A = 1
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
กฎข้อที่ 3
กฎข้อที่ 4
1.การลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน

## Slide 55
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
พีชคณิตบูลีน คือ ระบบของคณิตศาสตร์ทางลอจิก ซึ่งประกอบด้วยกฎพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้
กฎของ AND มี 4 ข้อดังนี้ คือ
กฎข้อที่ 5 A.0 = 0
กฎข้อที่ 6 A.1 = A
กฎข้อที่ 7 A.A = A
กฎข้อที่ 8 A.A = 0
กฎข้อที่ 5
กฎข้อที่ 6

## Slide 56
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
พีชคณิตบูลีน คือ ระบบของคณิตศาสตร์ทางลอจิก ซึ่งประกอบด้วยกฎพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้
กฎของ AND มี 4 ข้อดังนี้ คือ
กฎข้อที่ 7 A.A = A
กฎข้อที่ 8 A.A = 0
กฎข้อที่ 7
กฎข้อที่ 8

## Slide 57
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
1.การลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน

## Slide 58
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
กฎของการสลับที่ (Commutative Laws)
กฎนี้เป็นกฎการสลับที่ของ AND GATE และ OR GATE ซึ่งมีดังนี้คือ
A + B = B + A
A . B = B . A

## Slide 59
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
A . B = B . A
กฎของการสลับที่ (Commutative Laws)

## Slide 60
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
กฎการจัดกลุ่ม (Associative Laws)
กฎการจัดกลุ่มเป็นกฎที่ใช้ในการจัดกลุ่มของตัวแปรใหม่ ซึ่งมีกฎต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. (A + B) + C = A + (B + C)
2. A . (B . C) = (A . B) . C

## Slide 61
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
2. A . (B . C) = (A . B) . C

## Slide 62
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
กฎการกระจาย (Distributive Laws)
หรือ

## Slide 63
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
กฎการกระจาย (Distributive Laws)

## Slide 64
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
A (B + C) = (AB) + (AC) สามารถพิสูจน์ได้จากตารางความจริง
โดยใช้คุณสมบัติการทำงานของแอนด์เกตและออร์เกตจะได้ดังนี้

## Slide 65
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
A + (BC) = (A + B) (A + C) สามารถพิสูจน์ได้จากตารางความจริง
โดยใช้คุณสมบัติการทำงานของแอนด์เกต และออร์เกตจะได้ดังนี้

## Slide 66
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
สามารถพิสูจน์ได้จากตารางความจริง โดยใช้คุณสมบัติการทำงานของนอตเกต แอนด์เกต และออร์เกตจะได้ดังนี้

## Slide 67
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก
กฎการลดทอน (Absorptive Laws)
กฎนี้จะช่วยให้สามารถลดการแสดงทางลอจิกที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบ อย่างง่ายโดยลดทอนบางเทอมจากที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีกฎต่าง ๆ ดังนี้

## Slide 68
สรุปกฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra Law’s)
กฎและสูตรต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นมาจากการกระทำตามตัวกระทำของตัวแปรใด ๆหรือค่าคงที่ใด ๆ กับตัวแปร ซึ่งแยกเป็น 6 กลุ่ม รวม 21 สูตร คือ

## Slide 69
สรุปกฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra Law’s)
กฎและสูตรต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นมาจากการกระทำตามตัวกระทำของตัวแปรใด ๆหรือค่าคงที่ใด ๆ กับตัวแปร ซึ่งแยกเป็น 6 กลุ่ม รวม 21 สูตร คือ

## Slide 70
สรุปกฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra Law’s)
กฎและสูตรต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นมาจากการกระทำตามตัวกระทำของตัวแปรใด ๆหรือค่าคงที่ใด ๆ กับตัวแปร ซึ่งแยกเป็น 6 กลุ่ม รวม 21 สูตร คือ

## Slide 71
สรุปกฎของพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra Law’s)
กฎและสูตรต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นมาจากการกระทำตามตัวกระทำของตัวแปรใด ๆหรือค่าคงที่ใด ๆ กับตัวแปร ซึ่งแยกเป็น 6 กลุ่ม รวม 21 สูตร คือ

## Slide 72
เช็คชี่อ