## Slide 1
ดิจิทัลสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITQ1001
Digital for Information Technology
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ

## Slide 2: การแทนข้อมูลในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ (Data Representation in Memory)
คือกระบวนการแปลงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ตัวเลข ภาพ หรือเสียง ให้อยู่ในรูปของ ระบบเลขฐานสอง
(Binary System)
ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขเพียงสองตัวคือ 0 และ 1 เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์เข้าใจเพียงสถานะทางไฟฟ้าสองสถานะ (มีกระแสไฟฟ้า/ไม่มีกระแสไฟฟ้า)

## Slide 3: หน่วยของข้อมูลในหน่วยความจำ
บิต (Bit - Binary Digit): หน่วยที่เล็กที่สุด เก็บค่า 0 หรือ 1
ไบต์ (Byte): กลุ่มของ 8 บิต
1 Byte = 8 Bits เป็นหน่วยพื้นฐานในการวัดขนาดข้อมูลและอ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ
(Memory Addres)

## Slide 4: แผนภาพการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

## Slide 5: ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data)
- จำนวนเต็ม (Integers)
  Unsigned Integer: เก็บเฉพาะค่าบวก แปลงเป็นเลขฐานสองโดยตรง
  Signed Integer: ใช้บิตซ้ายสุด (Sign Bit) บอกเครื่องหมาย 0 = บวก, 1 = ลบ)
  นิยมเก็บในรูป Two's Complement เพื่อให้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ง่าย

## Slide 6: ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data)
จำนวนจริง/ทศนิยม (Floating-Point Numbers):
ใช้มาตรฐาน IEEE 754 แยกเก็บออกเป็น 3 ส่วน:
บิตเครื่องหมาย (Sign),
ส่วนยกกำลัง (Exponent), และ
ส่วนนัยสำคัญ (Mantissa/Fraction)
EE 754 คือ มาตรฐานสากลสำหรับการจัดเก็บและคำนวณตัวเลขแบบทศนิยม (Floating-point Arithmetic) บนคอมพิวเตอร์ กำหนดขึ้นโดยสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 และเป็นมาตรฐานที่ชิปประมวลผล (CPU, GPU) รวมถึงภาษาโปรแกรมเกือบทั้งหมดในปัจจุบันใช้ร่วมกัน

## Slide 7: ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data)
ข้อมูลตัวอักษรและข้อความ (Text Data)
การเก็บตัวอักษรใช้วิธีจับคู่ตัวอักษรเข้ากับรหัสตัวเลข (Character Encoding):
ASCII: ใช้ 7–8 บิต แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์พื้นฐานได้ 128–256 ตัว
Unicode (เช่น UTF-8, UTF-16): ใช้ 1 ถึง 4 ไบต์ รองรับตัวอักษรทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาไทยและ Emoji

## Slide 8: ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data)
ข้อมูลสื่อผสม (Multimedia Data)
ภาพ (Images): แบ่งภาพเป็นพิกเซล (Pixel) แต่ละพิกเซลเก็บค่าสีในระบบ RGB (Red, Green, Blue) เช่น ภาพสี 24-bit ใช้ 1 ไบต์ต่อหนึ่งช่องสี
เสียง (Audio): ใช้วิธี สุ่มสัญญาณ (Sampling) แปลงคลื่นเสียงต่อเนื่องให้อยู่ในรูปตัวเลขดิจิทัล
วิดีโอ (Video): เก็บเป็นภาพนิ่งต่อเนื่องกันหลายๆ เฟรมร่วมกับไฟล์เสียง

## Slide 9: สรุปตารางเปรียบเทียบขนาดการจัดเก็บข้อมูล
ประเภทข้อมูล | ขนาดตัวอย่าง | รูปแบบการแทนข้อมูล
ตัวอักษร (ASCII) | 1 Byte (8 bits) | 01000001 (แทนอักษร 'A')
จำนวนเต็ม (Int32) | 4 Bytes (32 bits) | เลขฐานสองแบบ Two's Complement
ทศนิยม (Float32) | 4 Bytes (32 bits) | มาตรฐาน IEEE 754
อักขระ ยูนิโค้ด (UTF-8) | 1 - 4 Bytes | รหัสตามมาตรฐาน Unicode

## Slide 10
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
หน่วยความจำ
Internal Memory
2. Main Memory
3. Secondary Memory
ประเภทของหน่วยความจํา
การเคลื่อนย้ายข้อมูลของหน่วยความจำประเภทต่างๆ

## Slide 11
หน่วยความจำ
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
Internal Memory
ประเภทของหน่วยความจํา
หน่วยความจำภายใน (Internal Memory)
หน่วยความจำภายใน (Internal Memory) เป็นหน่วยความจำถาวรที่มีการเก็บและลบข้อมูล
จากผู้ใช้งานโดยตรงซึ่งเมื่อไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำภายใน(Internal Memory)
ก็ยังคงอยู่ไม่สูญหายไปไหน ข้อมูลส่วนมากที่จะเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน
(Internal Memory) ก็คือ ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง เอกสารและข้อมูลแอพพลิเคชั่น
กรณีหน่วยความจำภายในของสมาร์ทโฟนอาจเป็นประเภท
eMMC (embedded MultiMediaController) หรือ UFS (Universal Flash Storage)

## Slide 12
หน่วยความจำ
2.หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ บางครั้งอาจเรียกว่า หน่วยเก็บข้อมูลหลัก (Primary storage)
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory - ROM)
เป็นหน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำชั่วคราวชนิดอ่านได้อย่างเดียว ใช้เป็นสื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์ เพราะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้ หน่วยความจำประเภทนี้แม้ไม่มีไฟเลี้ยงต่ออยู่ ข้อมูลก็จะไม่หายไปจากหน่วยความจำ (nonvolatile)

## Slide 13
หน่วยความจำ
2.หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)
2.1 หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory - ROM)
โดยทั่วไปจะใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องมีการแก้ไขอีกแล้วเช่น เก็บโปรแกรมไบออส
(Basic Input output System : BIOS) หรือเฟิร์มแวร์ที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ใช้เก็บโปรแกรมการทำงานสำหรับเครื่องคิดเลขใช้เก็บโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน
เฉพาะด้าน
เช่น ในรถยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมวงจร ควบคุมในเครื่องซักผ้า เป็นต้น

## Slide 14
หน่วยความจำ
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
2.หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)
2.2 หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory - RAM)
เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน หน่วยความจำชนิดนี้ อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระข้อมูลในแรม อาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ข้อมูลในแรมจะหายไปทันที เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิดลง เนื่องจากหน่วยความจำชนิดนี้ จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น

## Slide 15
หน่วยความจำ
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
3.Secondary Memory
หรือ เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)
อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
จานแม่เหล็ก ( magnetic disk storage)
จานแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท จานแม่เหล็กประกอบด้วยแผ่นพลาสติกหรือโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก ข้อมูลสามารถบันทึกและอ่านจากผิวหน้าที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กนี้ จานแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีความจุสูง มีความเชื่อถือได้ และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประเภทของจานแม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ ( hard disk )

## Slide 16
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
หน่วยความจำ
Internal Memory
2. Main Memory
3. Secondary Memory
ประเภทของหน่วยความจํา
การเคลื่อนย้ายข้อมูลของหน่วยความจำประเภทต่างๆ
-โปรแกรมจะต้องอยู่ใน memory ก่อนที่จะเริ่มทำงานได้
- หลายๆโปรแกรมทำงานพร้อมกัน
- หลายๆโปรแกรมต้องอยู่ใน memory
- memory มีขนาดจำกัดทำอย่างไรจึงจะทำให้หลายๆโปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ทรัยากรที่มีจำกัด

## Slide 17
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ/การตรวจสอบข้อมูล
หน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ มีขนาดความกว้าง 8 บิต
และเก็บข้อมูลเรียงกันไป โดยมีการกำหนดตำแหน่งซึ่งเรียกว่า เลขที่อยู่ (address) เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บมีความถูกต้อง การเขียนหรืออ่านทุกครั้งจึงต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล
วิธีที่ง่ายและนิยมใช้กันคือการเพิ่มอีก 1 บิต เรียกว่า บิตพาริตี (parity bit)
บิตพาริตีที่เพิ่มเติมเข้าไปจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดในส่วนนั้นมีเลข 1 เป็นจำนวนคู่
หรือจำนวนคี่

## Slide 18: การตรวจสอบข้อมูลด้วย บิตตรวจสอบ Parity Bit
บิตตรวจสอบ (Parity Bit) คือวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล (Error Detection) ที่พื้นฐานที่สุดในการสื่อสารข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
- ทำหน้าที่ตรวจหาว่าข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างส่ง (เช่น มีบิตเพี้ยนจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 เนื่องจากสัญญาณรบกวน) หรือไม่

## Slide 19: รูปแบบของ Parity Bit
Parity Bit ทำงานโดยการเพิ่มบิตพิเศษเข้าไป 1 บิต ต่อท้ายชุดข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบหลัก:
1. พาริตีคู่ (Even Parity)
กำหนดให้ จำนวนเลข 1 ทั้งหมด (รวมตัวข้อมูล + Parity Bit) ต้องเป็นจำนวนคู่
- ถ้าข้อมูลเดิมมีเลข 1 เป็นจำนวน คี่ ใส่ Parity Bit เป็น 1
(เพื่อให้รวมแล้วเป็นคู่)
- ถ้าข้อมูลเดิมมีเลข 1 เป็นจำนวน คู่ อยู่แล้ว  ใส่ Parity Bit เป็น 0

## Slide 20: 2. พาริตีคี่ (Odd Parity)
พาริตีคี่ (Odd Parity)
กำหนดให้ จำนวนเลข 1 ทั้งหมด
(รวมตัวข้อมูล + Parity Bit) ต้องเป็นจำนวนคี่
- ถ้าข้อมูลเดิมมีเลข 1 เป็นจำนวน คู่ ใส่ Parity Bit เป็น 1 (เพื่อให้รวมแล้วเป็นคี่)
- ถ้าข้อมูลเดิมมีเลข 1 เป็นจำนวน คี่ อยู่แล้ว  ใส่ Parity Bit เป็น 0

## Slide 21: ตัวอย่างเปรียบเทียบการทำงาน สมมติว่าชุดข้อมูลที่ต้องการส่งคือ 1011001 (มีเลข 1 ทั้งหมด 4 ตัว ซึ่งเป็นจำนวนคู่):
ระบบที่ใช้ | ข้อมูลเดิม (7 บิต) | จำนวนเลข 1 เดิม | Parity Bit ที่เติม | ข้อมูลที่ส่งออกไป (8 บิต)
Even Parity | 1011001 | 4 (คู่) | 0 | 10110010 (เลข 1 รวม = 4 ตัว)
Odd Parity | 1011001 | 4 (คู่) | 1 | 10110011 (เลข 1 รวม = 5 ตัว)

## Slide 22: ขั้นตอนการตรวจสอบที่ฝั่งรับ (Receiver)
- ฝั่งรับจะนับจำนวนเลข 1 ในชุดข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ (รวม Parity Bit)
- ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้:
  กรณี Even Parity: ผลรวมต้องได้จำนวน คู่
  กรณี Odd Parity: ผลรวมต้องได้จำนวน คี่
หากพบความผิดปกติ: ฝั่งรับจะทราบทันทีว่าเกิด Error และแจ้งขอส่งข้อมูลชุดนั้นใหม่อีกครั้ง (Retransmission)

## Slide 23
การตรวจสอบข้อมูลด้วย บิตตรวจสอบ Parity Bit
บิตตรวจสอบ (Parity Bit) คือ บิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องนำไปต่อท้ายหรือขึ้นต้น เพื่อทำให้แน่ใจว่าบิตที่เป็นค่า 1 ในข้อมูลมีจำนวนเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ การใช้พาริตี้บิตเป็นวิธีที่ง่ายอย่างหนึ่งในการตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาด
พาริตี้บิต มีไว้ตรวจสอบความผิดพลาดจากสื่อสารหรือส่งข้อมูล ซึ่งอาจมีสาเหตุต่างๆทำให้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผิดจาก 0 เป็น 1 ก็ได้
หากต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ก็สามารถดูได้จากพาริตี้บิตนี้ โดยต้องทราบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้นั้นเป็นระบบพาริตี้เลขคู่หรือพาริตี้เลขคี่ และคอมพิวเตอร์จะนับจำนวนเลข 1 ของแต่ละไบต์ว่ามีจำนวนเท่าใด

## Slide 24
การตรวจสอบข้อมูลด้วย บิตตรวจสอบ Parity Bit
บิตตรวจสอบ (Parity Bit)
พาริตี้บิตมีสองชนิด คือ พาริตี้บิตคู่ กับ พาริตี้บิตคี่
พาริตี้บิตคู่ มีค่าเป็น 1 เมื่อจำนวนของเลข 1 ในข้อมูลเป็นจำนวนคี่ (ซึ่งทำให้จำนวนเลข 1 ทั้งหมดเป็นจำนวนคู่เมื่อรวมกับบิตนี้)
พาริตี้บิตคี่ มีค่าเป็น 1 เมื่อจำนวนของเลข 1 ในข้อมูลเป็นจำนวนคู่ (ซึ่งทำให้จำนวนเลข 1 ทั้งหมดเป็นจำนวนคี่เมื่อรวมกับบิตนี้)

## Slide 25
การใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checks)
เป็นวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดอย่างง่ายและเก่าแก่โดยจะใช้บิตพาริตี้ซึ่งประกอบด้วยเลขไบนารี 0 หรือ 1 ปะท้ายเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งบิตเพื่อใช้เป็นบิตตรวจสอบ
โดยวิธีนี้จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ การตรวจสอบบิตภาวะคู่ (Even Parity) และการตรวจบิตภาวะคี่ (Odd Parity)
โดยการใช้ Parity bit โดยเพิ่มเลขฐานสองขึ้นมาอีก 1 หลัก
ให้แก่ตัวเลขเป็นเลขคี่ (Odd) หรือ เลขคู่ (Even) ดังตารางทางด้านเครื่องรับก็ต้องทำการตรวจสอบ Parity Bit ว่าตรงตามผลการบวกตัวเลขหรือไม่

## Slide 26
การใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checks)
ตารางแสดง 8 Parity Bit แบบ Odd และ Even

## Slide 27
การใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checks)
ตารางแสดง 8 Parity Bit แบบ Odd และ Even

## Slide 28
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ parity
พาริตี้บิตเป็นบิตที่ขยายเพิ่มเข้าไปต่อท้ายจากบิต LSB ในรหัสของเลขไบนารีโดยเราจะใช้พาริตี้บิตในการตรวจสอบรหัสไบนารีว่ามีความถูกต้องหรือไม่ในการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งพาริตี้บิตนั้นมี 2 รูปแบบด้วยกันคือ
พาริตี้คี่ ( Odd parity ) และ
พาริตี้คู่ ( Even parity )

## Slide 29
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ parity
พาริตี้คี่ ( Odd parity )
ในการเพิ่มพาริตี้บิตให้เป็นพาริตี้คี่ ( Odd parity ) สามารถทำได้โดยการนับจานวนเลข “1” ในเลข รหัสไบนารีว่ามีจำนวนเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
ถ้าจำนวนเลข “1” เป็นเลขคี่ ( 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , … ) ให้ใส่เลข 0 ใน พาริตี้บิต แต่
ถ้านับแล้วมีจำนวนจำนวนเลข “1” เป็นเลขคู่ ( 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , … )
ให้ใส่เลข 1 ในพาริตี้บิตแทน

## Slide 30
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ parity
ส่วนในการเพิ่มพาริตี้บิตให้เป็นพาริตี้คู่ ( Even parity ) สามารถทำได้โดยการนับจำนวนเลข “1” เช่นเดียวกับการทาพาริตี้คี่
โดยถ้าจำนวนเลข “1” เป็นเลข คู่ให้ใส่เลข 0 ในพาริตี้บิต แต่ถ้านับแล้วมี
จำนวนเลข “1” เป็นเลข คี่ให้ใส่เลข 1 ในพาริตี้บิตแทน
พาริตี้คู่ ( Even parity )

## Slide 31
การใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checks)
เป็นวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดอย่างง่ายและเก่าแก่โดยจะใช้บิตพาริตี้ซึ่งประกอบด้วยเลขไบนารี 0 หรือ 1 ปะท้ายเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งบิตเพื่อใช้เป็นบิตตรวจสอบ โดยวิธีนี้จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ การตรวจสอบบิต
ภาวะคู่ (Even Parity) และ การตรวจบิตภาวะคี่ (Odd Parity)
ตัวอย่างเช่น กรณีตรวจสอบบิตภาวะคู่หาบิตข้อมูลมีค่าเท่ากับ 0100110 ดังนั้นบิตพาริตี้ที่เพิ่มเข้าไปก็คือ บิต 1 เพื่อให้เป็นบิตคู่(ให้บิต 1 รวมกันเป็นเลขคู่) ก็จะได้ 01001101
0 1 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 1
ข้อมูล
ภาวะคู่ (Even Parity)

## Slide 32
การใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checks)
อีกตัวอย่าง
แต่ถ้าข้อมูลมีค่าเท่ากับ 0110110 บิตพาริตี้ที่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นบิต 0 ก็
จะได้ 01101100
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0

## Slide 33
พิจารณาจากรูป
ฝั่งส่งได้ส่งข้อมูล 0100110 ซึ่งเป็น ข้อมูลต้นทางโดยใช้วิธีการตรวจสอบบิตแบบภาวะคู่ ครั้นข้อมูลส่งไปยังปลายทาง ปลายทางก็จะตรวจสอบบิต ด้วย วิธีเดียวกันให้สังเกตบรรทัดที่สองของตารางจะพบว่าเมื่อข้อมูลส่งไปยังปลายทาง ปรากฏว่ามีค่าของบิต หนึ่งเปลี่ยน แปลงไป จึงตรวจจับข้อผิดพลาดได้
การใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checks)

## Slide 34
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์เป็นที่เก็บข้อมูลและคำสั่งในขณะประมวลผล การเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเป็นการเก็บรหัสตัวเลขฐานสอง ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรจะได้รับการแทนเป็นตัวเลขฐานสอง แล้วเก็บไว้ในหน่วยความจำ เช่น ข้อความว่า BANGKOK เก็บในคอมพิวเตอร์จะแทนเป็นรหัสเรียงกันไป ดังนี้
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ

## Slide 35
หน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ มีขนาดความกว้าง 8 บิต และเก็บข้อมูลเรียงกันไป โดยมีการกำหนดตำแหน่งซึ่งเรียกว่า เลขที่อยู่ (address)
เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บมีความถูกต้อง การเขียนหรืออ่านทุกครั้งจึงต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิธีที่ง่ายและนิยมใช้กันคือการเพิ่มอีก 1 บิต เรียกว่า บิตพาริตี (parity bit) บิตพาริตีที่เพิ่มเติมเข้าไปจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดในส่วนนั้นมีเลข 1 เป็นจำนวนคู่ หรือจำนวนคี่ เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 บิต เพื่อทำให้เลขหนึ่งเป็นจำนวนคู่ เรียกว่าพาริตีคู่ (even parity) บิตพาริตีที่เติมสำหรับข้อมูลตัวอักษร A และ E เป็นดังนี้
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
A 01000001 0 <-- บิตพาริตี
E 01000101 1 <-- บิตพาริตี
ข้อมูล A มีเลข 1 สองตัว ซึ่งเป็นจำนวนคู่อยู่แล้ว ดังนั้นจึงใส่บิตพาริตีเป็นเลข 0 ข้อมูล E มีเลข 1 เป็นจำนวนคี่ จึงใส่บิตพาริตีเป็น 1 เพื่อให้มีเลข 1 เป็นจำนวนคู่

## Slide 36
ข้อความ BANGKOK เมื่อเก็บในหน่วยความจำหลักของไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีบิตพาริตีด้วยจะเป็นดังรูป
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
แสดงตัวอย่างการแทนข้อความในหน่วยความจำแบบมีบิตพาริตี

## Slide 37
การแทนคำสั่งในหน่วยความจำ หน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในซีพียู ทำการอ่านคำสั่งจากหน่วยความจำมาแปลความหมายและกระทำตาม คำสั่งคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่สุดเรียกว่า ภาษาเครื่อง (machine langauge)
ภาษาเครื่องมีลักษณะเป็นรหัสที่ใช้ตัวเลขฐานสอง ตัวเลขฐานสองเหล่านี้แทนชุดรหัสคำสั่ง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีคำสั่งที่ใช้ได้หลายร้อยคำสั่ง แต่ละคำสั่งจะมีความหมายเฉพาะ
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ

## Slide 38
การแทนคำสั่งในหน่วยความจำ เช่น คำสั่งนำข้อมูลที่มีค่าเป็น 3 จากหน่วยความจำตำแหน่งที่ 8000 มาบวกกับข้อมูลที่มีค่าเป็น 5 ในตำแหน่งที่ 8001 ผลลัพธ์ที่ได้ให้เก็บไว้ในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 8002 เมื่อเขียนคำสั่งเป็นภาษาเครื่องจะมีลักษณะเป็นตัวเลขฐานสองเรียงต่อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเข้าใจได้ยาก จึงมักใช้ตัวอักษรแทนรหัสภาษาเครื่องเหล่านี้ ตัวอย่าง
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
แสดงตัวอย่างการแทนคำสั่งภาษาเครื่อง

## Slide 39
การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
รหัสภาษาเครื่องเมื่อเก็บอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะเรียงต่อกันไป สมมติให้ส่วนของโปรแกรมเก็บในหน่วยความจำตำแหน่งเริ่มจาก 1000 และข้อมูลเก็บไว้ที่ตำแหน่งเริ่มจาก 8000 ดังรูป
การเก็บข้อมูลและคำสั่งลงในหน่วยความจำด้วยรหัสเลขฐานสอง
ภาษาสั่งการพื้นฐานที่ใช้รหัสตัวเลขฐานสองนี้เรียกว่า ภาษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูต่างตระกูลกันจะมีภาษาเครื่องที่ต่างกัน เช่น เครื่องที่ใช้ซีพียูเพนเทียมกับซีพียูที่ใช้ในเครื่องแมกอินทอช มีรหัสคำสั่งต่างกัน
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Slide 40: ลอจิกเกต เครื่องหมายที่ใช้ในสมการลอจิก ตารางความจริง นอตเกต แอนด์เกต แนนด์เกต ออร์เกต เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต เอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกต